| Crioscopio elettronico "Cryomilk S" |  |
| --- | --- |

II "Cryomilk S" è un nuovo strumento automatico per la determinazione 
del punto di congelamento del latte e di molti altri fluidi.

| La determinazione del punto crioscopico del latte viene effettuata rispettando le norme FIL IDF. Tutte le funzioni sono visualizzate in lingua italiana su display retroilluminato di 16 caratteri per due righe. Mediante apposita tastiera alfanumerica si accede alla funzione desiderata. Possibilità di visualizzare i valori di crioscopia sia in °mC (gradi centigradi) sia in °mH (gradi Hortvet). Calcolo automatico della % di acqua aggiunta con facoltà di variare a piacere il valore di contenuto zero di acqua (Valore Base). Calibrazione automatica utilizzando due standard con possibilità di ripetizione sino a sei volte, a scelta dell'operatore. Possibilità di accettare o scartare la nuova calibrazione. Calendario e orologio interno. Tutte le funzioni impostate permangono memorizzate a tempo indeterminato (RAM tamponata) anche a strumento spento. Il "Cryomiik S" è dotato di uscita seriale che permette il collegamento con stampante alfanumerica. Particolari accorgimenti elettronici avvisano l'operatore in caso di anomalie di funzionamento o di misura rifiutata (anomalia nel campione). | Caratteristiche tecniche Alimentazione 220V AC 50Hz ± 10% Potenza assorbita 150 VA Metodo di prova a ricerca del primo plateau stabile Accuratezza di misura <= 0,002° C Campo di misura da 0,000° C a-l,000° C Tempo di misura <= 2' Volume del campione 2 - 2,5 cc Tempo di raffreddamento 10'a 22°C Temperatura ambiente <= 30° C Errore di linearità <= 0,05% Interfaccia N° 1 uscita RS232 Dimensioni cm 41x41x38 h Peso 15 kg netti Articolo 06.0260A |
| --- | --- |